## Slide 1: Smart? car for Arduino
3회차
엄성호

## Slide 2: ★아두이노 서보 라이브러리 주의점
Servo라이브러리를 사용하면 해당 핀에 서보가 있던 없던 9~번10~번 핀의 pwm기능이 비활성화 됨
(255일때만 모터가 돌아갔던 이유)

## Slide 3: 내용
7월11일~7월12일
-동아리 방에 있던 베터리 사용,지난주 잘 안 움직였던 mg90서보 잘 동작함(베터리문제가 아니라 0점이 안 맞았던 것)
-초음파 센서를 이용하여 거리를 측정하고 일정거리(40cm) 이내에 장애물이 있을 경우 서보 모터를 제어하여(일단 좌회전만) 장애물을 회피할 수 있다.
-문제점 : 서보모터가 잘 제어될 때 도있고 가끔 삑삑거리며 버벅거림. 또한 벽을 만났을 경우 회전을 하다가 40cm가 넘어가 직진하다가 정지함(초음파 센서의 앵글 15도), 또한 장애물 회피 이후 원래 차선을 복귀 하지 못함.

## Slide 4
void setup()
{
Steer_Servo.attach(9); //9번 서보
pinMode(DRIVE_IN1, OUTPUT);
pinMode(DRIVE_IN2, OUTPUT);
pinMode(DRIVE_ENA, OUTPUT);
pinMode(DRIVE_IN3, OUTPUT);
pinMode(DRIVE_IN4, OUTPUT);
pinMode(DRIVE_ENB, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
pinMode(trig,OUTPUT);
pinMode(echo,INPUT);
}
void loop()
{
Distance(); //우선 거리부터 측정
if(distance>=40)
{
Steer_Servo.write(95);
Speed_150();
MotorStart();
}
else if((distance<40)&&(distance>=5))
{
Speed_100();
Steer_Servo.write(65);
MotorStart();
}
else if((distance<5)&&(distance>0))
{
Steer_Servo.write(95);
MotorStop();
delay(1000);
}
앞에는 변수
뒤에는 함수

## Slide 5: 문제점
장애물

## Slide 6: 해결방법
1. 초음파 센서를 여러 개 사용 하는 방법, 각 측면 초음파 센서로 측면 거리 측정 후 거리가 먼 쪽으로 회전시키면 어떨까…..
2. 초음파센서에 서보를 연결 하여 레이더 처럼 사용(교차로에서 정지가 불가피할 것 같음.)
3. 원래 차선을 복구 시키려면 좌회전한 시간과 거리를 구해서 다시 반대로 우회전을 시키면 될 것 같음.(장애물이 연속적으로 나올때는 생각 해봐야함.)

## Slide 7: 이후
초음파 적외선센서 말고는 딱히 쓸만한 센서가 없는 것 같음 쓸만한 것 검색
매뉴얼에 맞게 변수 이름 등 수정
도로 만들기 및 도로 주행